ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

IS.461.1.31.2015	Kraków, dnia 8 maja 2015 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. Koncepcja układu komunikacyjnego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3, 217/8, 223/5,223/ 6, 226/ 5 obr. 50 Podgórze w Krakowie

ARG Projektowanie Inwestycyjne SP. Z O.O.

ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Koncepcja układu komunikacyjnego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3, 217/8, 223/5,223/ 6, 226/ 5 obr. 50 Podgórze w Krakowie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Pomiędzy drogą dla rowerów (ddr) a chodnikiem zastosować rozdzielenie w postaci 2 rzędów kostki ułożonych pod kątem oraz posadowionych na ławie betonowej. Różnica poziomów pomiędzy chodnikiem a ścieżką powinna wynosić 2-3cm,

- Wyprostować przebieg ddr przed zjazdem (odgięcie ddr powinno być projektowane min. 20 m przed zjazdem),

- Zapewnić ciągłość ruchu pieszego wzdłuż całego projektowanego odcinka (sięgacza),

- Zaprojektować chodnik łączący zatokę autobusową z projektowanym osiedlem,

- Nie projektować separatora na jezdni ul. Wielickiej,

- Projektowaną zatokę wydłużyć do 40m i w związku tym skorygować przebieg ddr,

- Przy podłączeniu ddr do jezdni projektowanego sięgacza zaprojektować obniżenie krawężnika do h=0cm oraz wyłukowania,

- Na wlocie sięgacza zaprojektować wyniesienie wzdłuż chodnika o szerokości min 4m,

- Projekt po wprowadzeniu uwag należy przekazać do Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej w wersji papierowej lub elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Załączniki

1 x plan sytuacyjny dla projektu pn. Koncepcja układu komunikacyjnego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3, 217/8, 223/5,223/ 6, 226/ 5 obr. 50 Podgórze w Krakowie

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a