ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

IS.461.1.57.2015	Kraków, dnia 31 lipca 2015 r

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Wyznaczenie przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich”

BPD
Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Wyznaczenie przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- nie dopuszcza zastosowania 2 cm odsłonięcia krawężnika na zjeździe przy nasypie kolejowym. Należy zaproponować inne rozwiązanie, które zapewni właściwe odwodnienie. Na zjeździe zachować ciągłość nawierzchni ddr oraz zaprojektować czerwoną nawierzchnie przed, za i na długości zjazdu,

- należy zastosować słupki zabezpieczające przed nielegalnym parkowaniem w rejonie zjazdu do UMK,

- skorygować łuk CPR przy wylocie z tunelu po stronie centrum, tak by poprawić widoczność,

- przejazd rowerowy oraz śluzę rowerową zlokalizować od zewnętrznej strony skrzyżowania na południowo-wschodnim wlocie,

- rozważyć możliwość zastosowania przejazdów rowerowych o szerokości 3m,

- zastosować automatyczną detekcję dla rowerzystów na wszystkich przejazdach (detektory umieszczone na wszystkich wysepkach),

- projekt po wprowadzeniu uwag należy przekazać do Zespołu ds. realizacji Polityki Rowerowej w wersji papierowej lub elektronicznej,

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a