Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS

ul.  Juliusza Lea 114 
30-133 Kraków

TA.461.2.104.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Budowa budynków biurowych A,B,C,D i E z funkcją uzupełniającą handlowo-usługową z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 325/1, 32d5/3, 325/6 obr. 8 Śródmieście oraz dojazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 325/9, 325/8, 325/7, 179/27, 302/95 obr. 8 Śródmieście przy ul. Pawij w Krakowie”

W celu zakończenia procedury wydawania opinii audytu rowerowego dla zadania pn.  „Budowa budynków biurowych A,B,C,D i E z funkcją uzupełniającą handlowo-usługową z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 325/1, 32d5/3, 325/6 obr. 8 Śródmieście oraz dojazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 325/9, 325/8, 325/7, 179/27, 302/95 obr. 8 Śródmieście przy ul. Pawij w Krakowie”  Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” prosi o przedstawianie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Na planie sytuacyjnym czytelnie pokazać projektowane zagospodarowanie związane z obsługą pieszych i rowerzystów oraz zwymiarować szerokości chodnika w newralgicznych punktach – ogólnodostępny ciąg pieszy zlokalizowany na terenie, na którym zgodnie z umową nr 683/ZIKIT/2015 ustanowiono służebność, w najwęższym punkcie powinien posiadać szerokość użytkową min. 2m.

- Zespół wnioskuje o wprowadzenie rozwiązań dotyczących poprawy warunków ruchu pieszych i rowerzystów zaproponowanych w piśmie nr TTR.6112.35.2018 z 5 lipca 2018r. (wykonanie pochylni łączącej drogę dla pieszych i rowerów na ul. Pawiej z chodnikiem w ciągu al. 29 Listopada).

- Nawierzchnię drogi dla rowerów projektować jako bitumiczną wbudowywaną mechanicznie (beton asfaltowy).

- Skorygować łuk drogi dla rowerów projektowany na wysokości przekroju nr 12.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA