ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.9.2015	Kraków, dnia 23 października 2015 r.

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla projektu pn. „Rozbudowa odcinka ul. M. Konopnickiej i budowa odcinka drogi gminnej klasy D w Krakowie”

BPD
Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

Rozbudowa odcinka ul. M. Konopnickiej i budowa odcinka drogi gminnej klasy D w Krakowie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” pozytywnie opiniuje przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Wzdłuż nowoprojektowanej drogi klasy D nie projektować drogi dla rowerów. W zamian przewidzieć wykonanie obustronnego chodnika przy zachowaniu istniejących linii rozgraniczających,

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. skrajnia rowerowa min. 0,5m, odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie),

- Pomiędzy ddr a chodnikiem zastosować 2 rzędy kostki ułożone pod kątem, tak aby różnica poziomów wynosiła 2-3cm,

- Skorygować (wyprostować) przejazd rowerowy przez prawoskręt projektowanej ulicy,

- Wzdłuż ul. M. Konopnickiej nie projektować zieleńca, w zamian zastosować bezpiecznik o szerokości 1,2m,

- Na wyspie dzielącej zlokalizowanej w ciągu przejazdu rowerowego nie stosować krawężników w poprzek ddr,

- Wzdłuż ul. Konopnickiej zaprojektować chodnik o szerokości 2m,

- Zespół wskazuje zasadność budowy połączenia pomiędzy projektowanym osiedlem a chodnikiem wzdłuż ul. M. Konopnickiej,

- Projekt przekazać do Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej do zatwierdzenia wprowadzonych uwag.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Załączniki:

1 x projekt jw

ID: 331816