ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.17.2015	Kraków, dnia 30 października 2015 r.

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla projektu pn. „Przebudowa ul. Opolskiej i Conrada  w zakresie przebudowy chodnika po stronie północnej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa”

BPD
Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Przebudowa ul. Opolskiej i Conrada  w zakresie przebudowy chodnika po stronie północnej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” pozytywnie opiniuje przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. skrajnia rowerowa min. 0,5m, odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie).

- Pomiędzy ddr a chodnikiem zastosować 2 rzędy kostki w kolorze czerwonym ułożone pod kątem, tak aby różnica poziomów wynosiła 3cm.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Gdyńską:

  - zamienić miejscami przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów,

  - na nieosygnalizowanym przejeździe zaprojektować wyniesienie,

  - na połączonych przejściach i przejazdach stosować tylko skrajne sygnalizatory,

  - na wyspie dzielącej na przejeździe rowerowym zachować ciągłość nawierzchni (nie stosować krawężników w poprzek).

- Na wyniesionych przejazdach rowerowych zachować ciągłość nawierzchni CPR oraz DDR.

- Zaprojektować wymianę nawierzchni na istniejących fragmentach ciągów rowerowych przy skrzyżowaniach z ul. Łokietka i ul. Wyki.

- Na wlocie ul. Wyki przewidzieć korektę istniejącego oznakowania P-13.

- Na chodnikach zastosować kostkę bezfazową.

- Projekt przekazać do Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej do zatwierdzenia wprowadzonych uwag.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

Załączniki:

1 x projekt jw.

ID: 349525