ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.35.2015(2)	Kraków, dnia 11 lutego 2016 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Przebudowa ul. Mochnackiego na odcinku od ul. Malborskiej do działki nr 811/14, w ramach projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu, z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie”

Pracownie Konserwacji Zabytków – Arkona

Plac Sikorskiego 3/8

31-115 Kraków

W celu zakończenia procedury wydania audytu rowerowego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Mochnackiego na odcinku od ul. Malborskiej do działki nr 811/14, w ramach projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu, z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie” Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Pasy medialne projektować prostopadle do kierunku poruszania się pieszych. Dla projektu należy uzyskać opinie  Zespołu Konsultacyjnego do spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych,

- W rejonie wejścia do budynku, który ma docelowo spełnić funkcję siedziby ZZM przeanalizować zwiększenie liczby miejsc postojowych dla rowerów. Stojaki projektować zgodnie ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej tj. w formie odwróconej litery U. Wzór i sposób rozmieszczenia stojaków dołączono do opinii,

- Postuluje się wprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego o przekroju jednopłaszczyznowym,

- Na planie sytuacyjnym przedstawić aktualne rozwiązanie sytuacyjne oraz lokalizację takich elementów jak ławki, lampy oświetleniowe.

- Zaprojektować wyniesienie wlotu ul. Mochnackiego przy skrzyżowaniu z ul. Malborską oraz przeanalizować możliwość wyniesienia wlotu zjazdu publicznego nr 3.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a