ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.9.2016	Kraków, dnia 11 lutego 2016 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Przebudowa układu drogowego w zakresie budowy skrzyżowania ul. E. Radzikowskiego z ul. J. Stanisławskiego, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodnika, przebudowy ul. J. Stanisławskiego, ul. Niskiej i zjazdów wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 292/1, 292/2, 294, 295, 296, 812, 815, 903, 904, 905, 906, 942 (obr. 41 Krowodrza) w Krakowie”

Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak

Ul. Zbożowa 5A/1

30-002 Kraków

W celu zakończenia procedury wydania audytu rowerowego dla zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w zakresie budowy skrzyżowania ul. E. Radzikowskiego z ul. J. Stanisławskiego, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodnika, przebudowy ul. J. Stanisławskiego, ul. Niskiej i zjazdów wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego oraz sieci teletechnicznej na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 292/1, 292/2, 294, 295, 296, 812, 815, 903, 904, 905, 906, 942 (obr. 41 Krowodrza) w Krakowie” Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Przewidzieć połączenie ul. Niskiej z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Radzikowskiego wraz z zastosowaniem zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem i przejazdem samochodów.

- Istniejącą drogę dla rowerów doprowadzić do projektowanego skrzyżowania.

- Zaprojektować wyniesione przejście i przejazd na wlocie ul. J. Stanisławskiego. Na przejściu i przejeździe zapewnić zachowanie ciągłości nawierzchni drogi dla rowerów oraz chodnika.

- Zastosować rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo pieszych przy przejściu przez nowoprojektowaną ulicę np. poprzez zaprojektowanie wyniesionego wlotu skrzyżowania.

- Zaleca się zlokalizowanie parkingu rowerowego w rejonie wejścia do projektowanego budynku.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a