ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.127.2016	Kraków, dnia 5 października 2016 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Budowa dwóch zjazdów publicznych na potrzeby budynku handlowego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie”

Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak

Ul. Zbożowa 5A/1

30-002 Kraków

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Budowa dwóch zjazdów publicznych na potrzeby budynku handlowego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie” Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Skorygować połączenie dróg dla rowerów (ddr) wzdłuż ul. M. Dąbrowskiej i al. Jana Pawła II - ddr prowadzić na całym odcinku od strony jezdni oraz przewidzieć wydłużenie przejścia dla pieszych przez ul. M. Dąbrowskiej tak, aby obejmowało ono także przekroczenie drogi dla rowerów.

- Chodnik wzdłuż M. Dąbrowskiej poszerzyć do maksymalnej możliwej szerokości. Przeanalizować połączenie chodnika wzdłuż ww. ulicy z ciągami pieszymi planowanymi przy projektowanym obiekcie handlowym. Chodniki projektować z kostki bezfazowej.

- Na zjeździe z ul. Medweckiego przewidzieć zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika.

- Skorygować geometrię projektowanych dróg dla rowerów w rejonie ronda – zastosować wyłukowania.

- Zatokę postojową zaprojektować tak, aby wyjazd z ostatniego miejsca postojowego nie wiązał się z koniecznością przejechania przez linię ciągłą.

- Zapewnić właściwą obsługę dla samochodów z dostawami – wyjazd tych pojazdów z układu dróg wewnętrznych przy obiekcie handlowym nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

- Na przejazdach rowerowych projektować krawężnik o odsłonięciu równym h=0cm bez uskoku w miejscu ścieku przykrawężnikowego.

- Na północnym wlocie ul. M. Dąbrowskiej przewidzieć poszerzenie przejścia dla pieszych oraz rozwiązać kolizję chodnika z lampą.

- Wszystkie przejazdy rowerowe projektować jako czerwone.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki

1 x projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a