ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.108.2016	Kraków, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn „Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie”

Firma Inżynierska ARCUS

Jerzy Bajer

Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37

31-234 Kraków

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie” Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Na odcinku objętym opracowaniem przewidzieć zastosowanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów wyspowych,

- Nie projektować zatok autobusowych – przystanki lokalizować na jezdni,

- Przy przystankach przewidzieć wykonanie wiat,

- Perony przystankowe w miarę możliwości lokalizować poza zjazdami,

- Zapewnić możliwość przejścia pieszym w obrębie skrzyżowania z ul. Wadowską,

- Przy skrzyżowaniu z ul. Bystronia przejście dla pieszych przesunąć bliżej skrzyżowania oraz zmniejszyć promienie wyłukowania - w celu zapewnienia wymaganej przejezdności dla pojazdów komunikacji zbiorowej zaprojektować przebrukowanie,

- Projektowane pobocze poszerzyć do 0,75 cm - w szerokość tą nie należy wliczać ścieku,

- Elementy infrastruktury tj. latarnie lokalizować poza chodnikiem,

- Przy przejściach dla pieszych oraz peronach przystankowych zaprojektować pasy medialne,

- Na chodnikach zastosować kostkę bezfazową.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a