ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.123.2016	Kraków, dnia 13 września 2016 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju”

Marcin Kisiel Biuro Projektowo-Usługowe "Projmar"

ul. Zbożowa 5 a lok. 2

30-002 Kraków

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju” Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Skorygować geometrię drogi dla rowerów na wyjeździe z drogi wewnętrznej (drogę dla rowerów należy poprowadzić bez odgięć),

- Przebudowywane lampy lokalizować poza chodnikiem,

- Pomiędzy ddr a chodnikiem zastosować obrzeże,

- Konstrukcje nawierzchni ddr dostosować do przejazdu pojazdów utrzymania zimowego (m.in. bitumiczna warstwa ścieralna wbudowywana mechanicznie o gr. 5 cm),

- Nawierzchnię czerwoną projektować jako barwioną w masie,

- Przedstawić przekroje typowe dla projektowanych rozwiązań.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki

1 x projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a