ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TR.461.1.172.2016	Kraków, dnia 29 listopada 2016 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem, wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie”

Rafał Matusik BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem, wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi  uwagami:

- Na początkowym odcinku o dł. ok. 180m do połączenia z drogą dla rowerów (ddr) projektowaną w ramach odrębnego opracowania przewidzieć wykonanie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego,

- Przebudowywane lampy oświetleniowe lokalizować na granicy działki drogowej, aby nie ograniczały szerokości ciągów pieszych i rowerowych,

- Wylot ul. Kalwaryjskiej zawęzić do 5,5m. Na etapie projektu budowlanego, po analizie ruchowej, zostanie podjęta decyzja czy na wylocie ul. Kalwaryjskiej pozostanie istniejąca organizacja ruchu czy zostanie on zawężony do 1 pasa. W przypadku zmiany organizacji ruchu na wylocie ul. Kalwaryjskiej, konieczna będzie także korekta na tarczy Ronda Matecznego,

- Przewidzieć wykonanie włączenia ddr w jezdnie ul. Kalwaryjskiej na wysokości ul. Podskale,

- Pokazać powiazanie chodników projektowanych w ramach inwestycji z istniejącymi ciągami wzdłuż ul. Wadowickiej,

- Przy kładce przewidzieć montaż czujnika do zliczania rowerzystów

- Ddr pomiędzy ul. Dauna a Mieczników poszerzyć do 2,5m,

- Na wlocie ul. Malborskiej przewidzieć wykonanie śluzy rowerowej,

- Wyjaśnić powiązanie przedmiotowego zadania z inwestycjami planowanymi w rejonie ul. ;Malborskiej,

- Na odcinku pomiędzy ul. Wielicką a Malborską ddr i chodnik zamienić miejscami. Na wjeździe na stację paliw nie odginać ddr,

- Wnioskuje się o korektę istniejącego rozwiązania ddr w rejonie przystanku Kabel – na wlocie prowadzącym na tereny Kabla przejazd powinien zostać zamieniony miejscami z przejściem,

- Na skrzyżowaniu w ul. Nowosądecką na etapie projektu budowlanego przewidzieć korektę geometrii wlotu zapewniająca przejezdność dla pojazdów miarodajnych,

- Zwiększyć azyl dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wolską,

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki

1 x projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a