ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.51.2017	Kraków, dnia 15 maja 2017 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”

PROGREG SP. Z O. O.

Ul. Dekarzy 7c

30-414 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Wszelkie elementy (np. latarnie, sygnalizatory, znaki) zlokalizowane przy drogach dla rowerów powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m,

- Na drodze dla rowerów nie projektować znaków P-10. Za, przed i na zjazdami oraz w miejscach przeplatania ruchu pieszego i rowerowego przewidzieć wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym. Technologie wykonania nawierzchni w kolorze czerwonym na etapie PB uzgodnić z Zespołem ds. Mobilności Aktywnej,

- Przejście dla pieszych przez wlot ul. Rydla przysunąć bliżej ul. Podchorążych pozostawiając min. azyl dla samochodów (5m),

- Przewidzieć odtworzenie stacji roweru publicznego Wavelo na chodniku przy ul. Rydla. W rejonie pętli przewidzieć natomiast wykonanie zadaszonego parkingu rowerowego,

- Na etapie POR przeanalizować wykonanie śluzy rowerowej na wlocie ul. Piastowskiej,

- Skorygować geometrię łącznika rowerowego oraz przyległego chodnika w km ok. 0+650 - zwiększyć promienie łuków przy włączeniu w drogę dla rowerów wzdłuż ul. Podchorążych do min. 4 i 8m. Na etapie POR włącznie to powinno być oznakowane znakami A-7 i P-13,

- Na odcinku od al. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej poszerzyć drogę dla rowerów do 2m. W rejonie budynku nr 86 poszerzenie wykonać kosztem zieleńca,

- Skorygować włączenie rowerowe przy skrzyżowaniu ul. Królewskiej i al. Kijowskiej –poszerzenie umożliwiające wjazd na drogę dla rowerów przybliżyć do jezdni ul. Królewskiej,

- Przeanalizować lokalizacje wiat na projektowanym podwójnym przystanku tramwajowym na ul. Królewskiej,

- W miejscach, w których ma być wyeliminowana możliwość parkowania należy przewidzieć montaż słupków, stojaków rowerowych bądź zieleń.

- Przedstawiciele Zespołu ds. Mobilności Aktywnej wnioskują o:

  - Poszerzenie chodnika przy jezdni wzdłuż ul. Podchorążych na wysokości pętli tramwajowej. Poszerzenie to można uzyskać zawężając pas ruchu do szerokości analogicznej jak na dalszym odcinku,

  - Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Królewską na wysokości ul. Sienkiewicza,

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Zespołu ds. Mobilności Aktywnej.

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Witold Norek

Załączniki

1 x projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a