ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.3.2016	Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Budowa zjazdów z al. Pokoju i ul. Fabrycznej w ramach inwestycji:  Wielofunkcyjne centrum sportowe z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy al. Pokoju w Krakowie w północnej części działki nr 413/1 obręb 5 Śródmieście”

ARG Projektowanie Inwestycyjne SP. Z O.O.

ul. Czereśniowa 4a

  - Kraków

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Budowa zjazdów z al. Pokoju i ul. Fabrycznej w ramach inwestycji:  Wielofunkcyjne centrum sportowe z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy al. Pokoju w Krakowie w północnej części działki nr 413/1 obręb 5 Śródmieście” Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Drogę dla rowerów prowadzić prosto bez żadnych odgięć. Nie projektować krawężników w poprzek drogi dla rowerów – zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów. Na zjeździe i bezpośrednio przed nim przewidzieć wykonanie nawierzchni w kolorze czerwony (technologie wykonania nawierzchni w kolorze czerwonym uzgodnić na etapie projektu z Zespołem ds. Mobilności Aktywnej). Nawierzchnia drogi dla rowerów na całej długości drogi dla rowerów (także na zjeździe) powinna być wykonana jako bitumiczna,

- Przewidzieć odtworzenie awaryjnego peronu dla przystanku autobusowego przy al. Pokoju,

- Zapewnić dojazd do istniejącego parkingu przy ul. Fabrycznej,

- Zjazd z ul. Fabrycznej projektować jako wyniesiony zachowując ciągłość ruchu pieszego,

- Zleca się wykonanie ciągów pieszych wzdłuż projektowanych dróg wewnętrznych i powiązane ich z istniejącymi chodnikami wzdłuż al. Pokoju i ul. Fabrycznej,

- Schematycznie pokazać planowane zagospodarowanie.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki:

1x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a