ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.17.2017	Kraków, dnia 15 lutego 2017 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn „Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mirowskiej do Granicy Miasta Krakowa”

Remapol

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mirowskiej do Granicy Miasta Krakowa”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. skrajnia rowerowa min. 0,5m, odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie),

- Ciąg pieszo-rowerowy przy jezdni w rejonie ronda poszerzyć do 3,5m, a na pozostałej długości cpr projektować o szerokości min. 3m,

- Nie projektować barier wzdłuż ciągu od strony skarpy nasypu,

- Przy łączniku prowadzącym na wały Sanki nie projektować oświetlenia,

- Przewidzieć poszerzenie oraz wyprofilowanie łącznika rowerowego stanowiącego piąty wlot ronda,

- Na etapie PB dla opracowania uzyskać opinię audytu rowerowego.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a