ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.15.2017	Kraków, dnia 15 lutego 2017 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. ” Koncepcja budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Bronowice”

ARG Projektowanie Inwestycyjne SP. Z O.O.

ul. Czereśniowa 4a

  - Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla koncepcji pn.

” Koncepcja budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Bronowice”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Przy włączeniu ciągu prowadzącego na kładkę nad ul. Armii Krajowej w ciąg pieszo-rowerowy (cpr) projektowany przez PKP należy wykonać skosy, a w miejscu włączenia ciągu w ruch ogólny ul. Wizjonerów, obniżenie krawężnika. Nawierzchnie ciągu wykonać jako bitumiczną,

- Projekt skoordynować z projektem budowy drogi dla rowerów (ddr) wzdłuż ul. Armii Krajowej,

- Buspas rozpocząć za przejściem i przejazdem rowerowym,

- Skorygować przebieg ddr oraz położenie klatki schodowej w rejonie projektowanego dworca, tak aby wejście do klatki schodowej i windy było usytuowane bezpośrednio przy chodniku oraz aby zapewniona była wzajemna widoczność kierowców i rowerzystów przed przejazdem rowerowym,

- Wykonać skos umożliwiający łagodne włączenie cpr projektowanego wzdłuż Armii Krajowej, w istniejący cpr pod wiaduktami. W narożniku pomiędzy łącznicą a ul. Armii Krajowej przewidzieć maksymalne poszerzenie projektowanego cpr,

- Wzdłuż łącznicy pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bronowicką nie projektować cpr, lecz chodnik,

- Przewidzieć wykonanie przejazdu rowerowego obok istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Armii Krajowej z zastosowaniem dodatkowych elementów bezpieczeństwa,

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. skrajnia rowerowa min. 0,5m, odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie),

- Nawierzchnię chodników projektować jako bezfazową,

- Za, przed i na zjazdami oraz w miejscach przeplatania ruchu pieszego i rowerowego przewidzieć wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym. Technologie wykonania nawierzchni w kolorze czerwonym na etapie PB uzgodnić z Zespołem ds. Mobilności Aktywnej,

- Na etapie PB dla opracowania uzyskać opinię audytu rowerowego.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki:

1x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a