ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.14.2017	Kraków, dnia 15 lutego 2017 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie

Biuro Projektów Drogowych BPD Rafał Matusik

ul. Łagiewnicka 39 
30-417 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. skrajnia rowerowa min. 0,5m, odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie),

- Przy przystankach komunikacji zbiorowej, w miejscach gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed wychodzeniem bezpośrednio za wiaty, przewidzieć wykonanie bariero-siedzisk,

- Za, przed i na zjazdami oraz w miejscach przeplatania ruchu pieszego i rowerowego przewidzieć wykonanie nawierzchni w kolorze czerwonym. Technologie wykonania nawierzchni w kolorze czerwonym na etapie PB uzgodnić z Zespołem ds. Mobilności Aktywnej,

- Skorygować geometrię wlotu ul. Baczyńskiego (w celu skanalizowania ruchu na wlocie zaprojektować wyspę „przejezdną”). Przewidzieć przeprowadzenie chodnika przez wlot ulicy,

- Przeanalizować możliwość przesunięcia przejścia i przejazdu dla rowerów przy zatoce przy skrzyżowaniu ul. Babińskiego z ul. Bunscha w celu zwiększenia długości peronu przystankowego do 20m. Jeżeli nie będzie to możliwe przejście dla pieszych wykonać w istniejącej lokalizacji,

- Wyjaśnić kwestię koordynacji projektu z koncepcja budowy stacji paliw przy skrzyżowaniu ul. Bunscha i Babińskiego,

- Na etapie PB dla opracowania uzyskać opinię audytu rowerowego.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki

1 x projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a