ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.33.2017	Kraków, dnia 31 marca 2017 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla koncepcji pn „Koncepcja przebudowy ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odc. od ul. S. Wysockiej do Ronda Dywizjonu 308”

Remapol

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla koncepcji pn.

„Koncepcja przebudowy ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odc. od ul. S. Wysockiej do Ronda Dywizjonu 308”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. skrajnia rowerowa min. 0,5m, odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie).

- Do dalszych prac należy skierować wariant 1 zakładający realizację drogi dla rowerów od strony jezdni.

- Przy wiacie autobusowej przewidzieć zamontowanie bariero-siedzisk.

- Technologię wykonania nawierzchni w kolorze czerwonym na etapie PB uzgodnić z Zespołem ds. Mobilności Aktywnej.

- Na chodniku zastosować kostkę betonową bezfazową.

- Na etapie PB dla opracowania uzyskać opinię audytu rowerowego.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Krzysztof Migdał

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a