ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.47.2017	Kraków, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. ” Przebudowa ul. Tynieckiej na odcinku od ul. Szwedzkiej do działki nr 14 obręb 10 Podgórze oraz budowa skrzyżowania ul. Tyniecka/Szwedzka”

P. Projekt

Os. Oświecenia 38/68

31-636 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

” Przebudowa ul. Tynieckiej na odcinku od ul. Szwedzkiej do działki nr 14 obręb 10 Podgórze oraz budowa skrzyżowania ul. Tyniecka/Szwedzka”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie z następującymi uwagami:

- Skorygować geometrię projektowanego wlotu podporządkowanego na skrzyżowaniu ul. Szwedzkiej i Tynieckiej – wlot podporządkowany powinien zostać odgięty a w celu zapewnienia wymaganej przejezdności dla autokarów powinno zostać wykonane przebrukowanie,

- Połączenie projektowanej ulicy z ciągiem pieszo-rowerowym zlokalizowanym na koronie wałów zaprojektować o szerokości 3m i nawierzchni asfaltowej. Przy włączeniu ciągu do nowoprojektowanej ulicy wykonać obniżenie krawężnika na h=0cm i przewidzieć wykonanie wyłukowania umożliwiającego wjazd rowerzystom,

- Na etapie projektu organizacji ruchu przeanalizować montaż progów wyspowych oraz lustra drogowego w rejonie skrzyżowania w celu zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze objętym projektem.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Witold Norek

Załączniki:

1x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a