ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

TA.461.1.57.2017	Kraków, dnia 15 maja 2017 r.

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla projektu pn. „Przebudowy ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odc. od ul. S. Wysockiej do Ronda Dywizjonu 308”

Remapol

Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4

31-574 Kraków

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Przebudowa ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odc. od ul. S. Wysockiej do Ronda Dywizjonu 308”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Wszelkie elementy (np. latarnie, sygnalizatory, znaki) zlokalizowane przy drogach dla rowerów powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m,

- Słup reklamowy zlokalizowany na działce 1/62 obr. 49 Nowa Huta należy usunąć,

- Przy słupie średniego napięcia przewidzieć wykonanie przebrukowania w pasie rozdziału pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerów,

- 2 rzędy koski stanowiące pas rozdziału wykonać w poziomie chodnika – z uwagi na małą szerokość pasa drogowego zachodzi konieczność wliczenia pasa rozdziału do szerokości chodnika,

- Chodnik projektować z kostki bezfazowej,

- Przewidzieć przesunięcie istniejącej wiaty oraz projektowanych bariero-siedzisk, tak aby zapewniona był skrajnia rowerowa min. 0,5,

- Pomiędzy chodnikiem a przyległym terenem nie powinno być dużych różnic wysokości – należy tak ukształtować skarpę przy chodniku aby zniwelować te różnice,

- W rejonie działki nr 23 obr. 49 Nowa Huta przewidzieć zawężenie chodnika w minimalnym zakresie,

- Projekt po wprowadzeniu uwag przekazać do Zespołu ds. Mobilności Aktywnej.

Z-ca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Witold Norek

Załączniki

1 x projekt jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a