PRO-BUD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.461.1.73.2017

Dotyczy : opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu  pn.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje negatywnie  przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie). Wszelkie elementy (np. latarnie, znaki) zlokalizowane przy drogach dla rowerów (ddr) powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m.

- Skorygować przebieg dróg dla rowerów (ddr) wzdłuż ul. Walerego Sławka . Ddr powinny przebiegać prosto bez zbędnych odgięć. Przy włączeniu w ruch ogólny należy przewidzieć wyznaczenie fragmentu pasa rowerowego zabezpieczonego wyspą.

- W projekcie uwzględnić istniejący zjazd na posesję przy ul. Walerego Sławka 14.

- Wzdłuż ul. Puszkarskiej chodnik i drogę dla rowerów poszerzyć do 2,5 m, skorygować przebieg ddr unikając zbędnych odgięć.

- Przez wlot ul. Puszkarskiej wytyczyć jednokierunkowy przejazd rowerowy z wprowadzeniem ruchu rowerowego w ruch ogólny.

- Zaprojektować wyspy azylu przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów przez 3 pasy ruchu. Na wyspach azylu na szerokości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów zachować ciągłość nawierzchni jezdni i nie projektować krawężników w poprzek.

- Skorygować układ związany z projektowanymi miejscami postojowymi - przyjęte rozwiązanie powinno zapewniać bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych przekraczających wjazdy oraz być czytelne dla wszystkich uczestników ruchu (m.in. przeanalizować możliwość pozostawienia tylko jednego wjazdu na parking, zawęzić wyjazd i wjazd na parking przy zapewnieniu przejezdności dla pojazdów komunikacji miejskiej).

- Po wprowadzeniu uwag projekt przedstawić do ponownego audytu.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA