Rafał Matusik BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.461.1.150.2017

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powin`ny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie). Wszelkie elementy (np. latarnie, sygnalizatory, znaki, ekrany akustyczne) zlokalizowane przy drogach dla rowerów (ddr) powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m.

- Zespół wnioskuje o zawężenie pasów ruchu projektowanych w obrębie skrzyżowania do 3,25m oraz poszerzenie chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ul. Puszkarskiej do 2,5m.

- Należy skorygować projektowaną geometrię skrzyżowania tak, aby zapewnione było bezpieczeństwo pieszych przekraczających południowy wlot ul. W. Sławka – należy zapewnić odpowiednią widoczność pieszych oczekujących przed przejściem.

- Skorygować połączenie powierzchni do zawracania z chodnikiem – wykonać poszerzenie chodnika i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym wjazdem.

- Jednokierunkowy łącznik przy wyjeździe z pętli zawęzić.

- Zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika przy wjeździe na parking.

Zasępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA