Pracownia Edukacji Marcin Hyła

ul. Mazowiecka 55/38

30-019 Kraków

TA.461.1.98.2017

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. Projekt standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa

AUDYT ROWEROWY

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie Projekt standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa z następującymi uwagami:

- W punkcie 4.1. Uspokojenie ruchu w odniesieniu do ruchu rowerowego należy skorygować zapis dotyczący umieszczania progów wyspowych na jezdni. Proponowana korekta zapisu: progi wyspowe powinny być umieszczane albo z wyspami dzielącymi lub słupkami elastycznymi w osi jezdni między nimi, albo asymetrycznie w stosunku do osi pasa ruchu (...). Pod rysunkiem nr 2 należy usunąć zapis, iż autobusy komunikacji miejskiej muszą najeżdżać na próg lub ustępować sobie miejsca.

- Wnioskuje się o korektę zapisów w punkcie 4.2. Dwukierunkowy ruch rowerów w ulicach jednokierunkowych . Proponowana korekta zapisu: Szerokość jezdni jednokierunkowej na której dopuszcza się dwukierunkowy ruch rowerów powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, ale przy krótkich odcinkach (do 30 m)przy krótkich odcinkach (do 30 m), dobrej widoczności, w strefach zamieszkania i możliwości ustępowania pierwszeństwa (dostępne miejsce na zjechanie na bok przed zwężeniem) dopuszcza się dwukierunkowy ruch rowerowy na węższych przekrojach.

- W punkcie nr 5.1. Oznakowanie pasów ruchu dla rowerów pasów rowerowych należy dodać zapis o stosowaniu linii P-1c.

- W punkcie 6.1. Konstrukcja drogi dla rowerów warstwę ścieralną projektować o gr min. 5 cm.

- W rozdziale nr 6. Drogi dla rowerów przedstawić rysunek, z drogą dla rowerów usytuowaną bezpośrednio przy krawężniku. Przewidzieć różnice wysokości miedzy droga dla rowerów a chodnikiem w przedziale pomiędzy 2 a 5 cm.

- W rozdziale 6.4. Drogi dla rowerów i pieszych usunąć zapisy dotyczące stosowania kombinacji znaków B-1 z tabliczkami „dotyczy chodnika” oraz „dopuszczony ruch rowerów”.

- Na zjazdach publicznych przewidzieć stosowanie linii P-7a lub P-7c, a oznakowanie przejazdu rowerowego dopuścić w wyjątkowych sytuacjach.

- W punkcie 6.8. Oznakowanie dróg dla rowerów zmienić zapisy dotyczące oznakowania dróg dla rowerów liniami krawędziowymi. Proponowana korekta zapisu Co do zasady nieoświetlone drogi dla rowerów oraz drogi dla rowerów i pieszych powinny być wyznaczane liniami krawędziowymi P-7b lub P-7d.

- Skorygować zapisy dot. ruchu rowerowego na pasach autobusowych 5.4. Ruch rowerów na pasach autobusowych. Zastosowanie rozwiązania tego typu możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach.

- Skorygować rys. nr 20B i 20 C – śluza dla rowerów powinna mieć kształt prostokątny.

- Usunąć schematycznie wrysowane sygnalizatory po lewej stronie wlotu rowerowego ( rys. 19A)

- Zapisy dot. sygnalizacji i stojaków rowerowych zostaną szczegółowo uzgodnione z Sekcją ds. Systemu Sterowania Ruchem oraz Działem ds. Mobilności Aktywnej

- W punkcie 10. Integracja ruchu rowerowego z transportem zbiorowym należy skorygować zapisy dotyczące stosowanie elementów związanych z przewozem rowerów w środkach komunikacji zbiorowej – stosowanie haków należy ograniczyć do taboru kolejowego, zaś w środkach komunikacji miejskiej należy zalecić montaż pasów umożliwiających przytroczenie roweru do ściany w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się wskutek gwałtownego przyśpieszania lub hamowania pojazdu.

Przewodniczący Zespołu ds. Audytów

Łukasz Franek

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA