PRO-BUD

Biuro Projektów

ul. Łagiewnicka 39 
30-417 Kraków

TA.461.1.107.2017

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka
w zakresie budowy chodnika oraz remont nawierzchni jezdni w zakresie wymiany warstwy
ścieralnej

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu  pn.

Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka w zakresie budowy chodnika oraz remont nawierzchni jezdni w zakresie wymiany warstwy ścieralnej

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Przewidzieć zmniejszenie powierzchni tarczy skrzyżowania ul. Bonarka i Rydlówka (np. korekta kąta przecięcia ulic lub pokreślenie podporządkowania ślepego fragmentu ul. Bonarka). W obrębie skrzyżowania powinien być zapewniony sprawny spływ wód opadowych.

- Z uwagi na charakter oraz klasę ulic nie projektować przejść dla pieszych, lecz przewidzieć obustronne obniżenia krawężników umożliwiające przekroczenie wszystkich wlotów skrzyżowania.

- Przewidzieć zabezpieczenie projektowanego chodnika przed nielegalnym parkowaniem poprzez montaż słupków blokujących. Użytkowa szerokość chodnika powinna wynosić 2m.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Audytów

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA