Pracowania Inżynierska KLOTOIDA

Ul. Bochenka 16a

30-693 Kraków

TA.461.1.104.2017

Dotyczy : opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. Aktualizacja koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Zielonek z poszerzeniem zakresu inwestycji  w obszarze miasta Krakowa do ul. Pachońskiego

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla projektu pn. Aktualizacja koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Zielonek z poszerzeniem zakresu inwestycji  w obszarze miasta Krakowa do ul. Pachońskiego Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

      - Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie). Wszelkie elementy (np. latarnie, sygnalizatory, znaki) zlokalizowane przy drogach dla rowerów (ddr) powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m (na opiniowanej wersji koncepcji nie pokazano przedmiotowych elementów).

      - Lokalizacja ekranów akustycznych (na opiniowanej wersji koncepcji nie pokazano przedmiotowych elementów) nie powinna ograniczać wzajemnej widoczności uczestników ruchu w punktach kolizji. Nie dopuszcza się wykonania wyjść z furtek w ekranach wyprowadzających pieszych wprost na drogi dla rowerów oraz ograniczania widoczności przy skrzyżowaniach jezdni z ciągami pieszymi i rowerowymi.

      - Na szerokości przejazdów rowerowych oraz przejść dla pieszych na wyspach dzielących należy zachować ciągłość nawierzchni jezdni i nie należy projektować krawężników w poprzek.

      - W miejscach przecięcia drogi dla rowerów i chodnika należy sprawdzić zapewnienie wymaganej widoczności.

      - W miejscach projektowanych przejść dla pieszych należy zapewnić wymaganą widoczność.

      - Ciąg pieszy projektowany przy zatoce w km ok. 0+032 należy połączyć z chodnikiem przy przejściu dla pieszych.

      - Przy włączeniu ddr w drogę Dd- 1 przewidzieć wykonanie wyniesienia,

      - Na obiekcie mostowym w km ok. 0+325 przewidzieć poszerzenie ddr do 3,5m  z uwagi na konieczność zachowania wymaganych skrajni. Przewidzieć wykonanie ciągu pieszego pod projektowanym obiektem o zalecanej szerokości 3m. Przed obiektem przewidzieć korektę przebiegu ddr - złagodzenie odgięć i zaprojektowanie wyłukowań,

      - Należy zachować ciągłość ddr projektowanej po zachodniej stronie na odcinku od ok. km 0+400 do 0+500.

      - Zaprojektować wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Piaszczystej i Żwirowej, a włączenie ddr przewidzieć w formie czwartego wlotu wraz w wykonaniem łącznika ułatwiającego rowerzystom włączenie się z drogi Dd-3.

      - Na rondzie projektowanym w km 0+930 przewidzieć wykonanie przejazdów rowerowych na wszystkich wlotach.

Przystanki autobusowe zlokalizowane w obrębie ronda przybliżyć do skrzyżowania oraz przewidzieć połączenie piesze z drogą Dd-4. Wzdłuż nowoprojektowanej drogi stanowiącej zachodni wlot ronda nie wytyczać ddr, a chodnik zlokalizować za zieleńcem.

      - Na skrzyżowaniu z ul. Glogera zapewnić bezpieczeństwo pieszym – przewidzieć wykonanie wysp azylu oraz zmniejszyć promienie wyłukowania (w celu zapewnienia wymaganej przejezdności należy przewidzieć wykonanie przebrukowań).

      - Na etapie projektu przeanalizować zastosowanie elementów uspokojenia ruchu wzdłuż projektowanego łącznika do ul. Glogera oraz drogi Dd-2.

      - Przewidzieć wykonanie chodnika pomiędzy przystankiem w km ok. 0+864 a przejściem dla pieszych w rejonie projektowanej pętli autobusowej. Przewidzieć zwiększenie promienia łuku przy wyjeździe z pętli w kierunku południowym oraz korektę chodnika

      - Wyjaśnić kwestie zakończenia drogi Dd-4 oraz dojazdu do działek 226, 232, 233. Przy włączeniu ddr w drogę Dd-4 przewidzieć wykonanie wyniesienia.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Audytów

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA