Projektowanie Inwestycyjne Sp. zo.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.461.2.22.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6km w formie zaprojektuj- wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krak

owa o dł. około 2,6km w formie zaprojektuj- wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Na opiniowanej wersji projektu nie pokazano wszystkich usuwanych i projektowanych elementów uzbrojenia terenu. Wszelkie elementy projektowane przy drogach dla rowerów (ddr) winny być usytuowane z zachowaniem skrajni rowerowej 0,5m.

- Pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem zastosować rozdzielenie w postaci 2 rzędów kostki w kolorze czerwonym ułożonych pod kątem oraz posadowionych na ławie betonowej. Różnica poziomów pomiędzy chodnikiem a ścieżką powinna wynosić 2-3cm. Szerokości 2 rzędów kostki nie należy wliczać do szerokości ddr ani chodnika.

- Warstwa ścieralna dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych powinna zostać wykonana z betonu asfaltowego w kolorze naturalnym o gr. 5cm. Zakres i technologię wykonania malowania nawierzchni na kolor czerwony należy na etapie projektu organizacji ruchu ustalić z Działem ds. Mobilności Aktywnej ZIKiT.

- Długości peronów przystankowych powinny być zgodne z wytycznymi Działu Organizacji Transportu ZIKiT.

- Na planie sytuacyjnych czytelnie pokazać zachowanie ciągłości nawierzchni drogi dla rowerów w obrębie zjazdów – nie projektować krawężników /obrzeży w poprzek.

- Na odcinku od ul. Witkowickiej do rejonu skrzyżowania z ul. Belwederczyków przewidzieć rozdzielenie projektowanych ciągów pieszo-rowerowych na drogi dla rowerów oraz chodniki.

- Od wjazdu na działkę nr 119/1 do ul. Belwederczyków przewidzieć wykonanie chodnika. Na końcu drogi stanowiącej dojazd do działki nr 119/1 przewidzieć montaż słupków zabezpieczających.

- Przewidzieć korektę ddr przy dowiązaniu do projektu KST – ddr prowadzić wzdłuż jezdni bez odgięcia.

- Wnioskuje się o analizę układu projektowanego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Banacha – analiza możliwości rezygnacji z łącznika usytuowanego zaraz za skrzyżowaniem wraz z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego w obrębie parkingu. W północno – zachodnim narożniku ww. skrzyżowania przewidzieć wykonanie chodnika w miejscu projektowanego zieleńca. Przeanalizować możliwość zastosowania dłuższej wiaty na przystanku zlokalizowanym w obrębie skrzyżowania. Przeanalizować możliwość korekty lokalizacji zjazdu na działkę nr 630/4 – zawężenie oraz odsunięcie od łącznika rowerowego. Skorygować odgięcie ddr w km 1+377.

- Wzdłuż ul. Kuźnicy Kołłątajowski: przewidzieć wykonanie chodnika w miejscu obecnie istniejącego ciągu pieszego(str. zachodnia); przewidzieć wykonanie chodnika w miejscu zieleńca usytuowanego pomiędzy ddr a ciągiem pieszym (str. wschodnia).

- Na wlocie ul. Meiera: przeanalizować możliwość korekty lokalizacji zjazdu prowadzącego na działki nr 170 oraz 168 – zjazd powinien być usytuowany w miejscu projektowanego włącznie ddr; przeanalizować możliwość wykształcenia „śluzy” ułatwiającej włączenie się rowerzystom w ciąg rowerowy; skorygować chodnik przy budynku 165 (poszerzyć).

- Przy skrzyżowaniu z ul. Siewną skorygować przebieg chodnika w miejscu przekroczenia drogi dla rowerów.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców: skorygować połączenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Powstańców z istniejącym chodnikiem zlokalizowanym wzdłuż ul. Na Barciach; przejście przez al. 29 Listopada poszerzyć do 6m; przewidzieć zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika z jednoczesnym wyniesieniem dla samochodów na zjeździe prowadzącym na działkę nr 74/8;w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania w miejscu projektowanego zieleńca przewidzieć wykonanie chodnika.

- Przeanalizować pozostawienie istn. przystanku autobusowego na wlocie ul. Dobrego Pasterza. W przypadku nie wprowadzenia uwagi przedstawić uzasadnienie przyjętych rozwiązań.

- Na odcinku od ul. Pocieszki do km 2+300 przewidzieć poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego po stronie południowej do 4m.

- Nie projektować zjazdu w km 2+580 (zjazd nie ma kontynuacji).

- Poszerzyć chodnik lub skorygować umiejscowienie sygnalizatorów na wlocie ul. Woronicza.

- Należy skoordynować połącznie z do projektu ddr na dalszym odcinku al. 29 Listopada.

- Po wprowadzeniu uwag przekazać do Działu ds. Mobilności Aktywnej.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA