Firma Inżynierska TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

TA.461.1.115.2017

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rozbudowa ul. Maciejkowej w Krakowie”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu  pn.

„Rozbudowa ul. Maciejkowej w Krakowie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Uregulować kwestie szerokości zajazdów na działkę nr 140/2 – zamiast jednego zjazdu o dł. ok. 40 m przewidzieć wykształcenie pojedynczych zjazdów.

- W hm ok. 3+40 przewidzieć wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych. Odsłonięcie krawężników na przejściu projektować na h=0cm.

- W celu poprawy warunków widoczności przy skręcie w lewo w zjazd zlokalizowany w hm 0+70 przewidzieć montaż lustra drogowego.

- Przewidzieć wykonanie obniżeń krawężników na końcach zakresu robót.

- Chodnik projektować z kostki bezfazowej .

- Przy przejściach dla pieszych przewidzieć wykonanie pasów medialnych. Do pasów medialnych powinien być wytyczony prostopadły pas prowadzący wykonany z płytek posiadających rowki prowadzące. Pas ten powinien być projektowany na całej szerokości chodnika.

Przewodniczący Zespołu ds. Audytów

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA