ARG

Projektowanie Inwestycyjne SP. Z O.O.

ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.461.1.126.2017(2)

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla koncepcji  pn.

„Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.”  prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie). Wszelkie elementy (np. latarnie, sygnalizatory, znaki, ekrany akustyczne) zlokalizowane przy drogach dla rowerów (ddr) oraz wspólnych drogach dla pieszych i rowerów powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m.Na łukach zastosować poszerzenia ddr.

- Przedstawić schemat oznakowania układu ciągów rowerowych w obrębie projektowanego ronda.

- Zespół opiniuje pozytywnie przedstawiony na posiedzeniu wariant zakładający wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Kostaneckiego i Jakubowskiego. W przypadku realizacji przedmiotowego wariantu włączenie drogi dla rowerów projektowanej wzdłuż ul. Kostaneckiego powinno zostać zrealizowane w formie 4 wlotu. W przypadku realizacji w przedmiotowym miejscu skrzyżowania skanalizowanego  należy przewidzieć włącznie ddr w ruch ogólny ul. Kostaneckiego.

- Na skrzyżowaniu nie projektować bypassa w kierunku ul. Teligi lub skorygować geometrię, tak aby projektowane rozwiązanie zapewniało bezpieczeństwo i czytelność manewrów. Przeanalizować możliwość zaprojektowania pod wlotem ul. Teligi tunelu pieszo-rowerowego.

- Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów w obrębie ronda turbinowego nie mogą być projektowane przez więcej niż 2 pasy ruchu.

- Zespół wnioskuje o dostosowanie przebudowywanej kładki pieszej nad ul. Wielicką do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni.

- Na wlocie ul. Kurczaba należy przewidzieć wykonanie wyniesienia.

- Na szerokości przejazdów rowerowych oraz przejść dla pieszych na wyspach dzielących należy zachować ciągłość nawierzchni jezdni i nie należy projektować krawężników w poprzek.

- Przy przejściach dla pieszych przewidzieć wykonanie pasów medialnych. Do pasów medialnych powinien być wytyczony prostopadły pas prowadzący wykonany z płytek posiadających rowki prowadzące. Pas ten powinien być projektowany na całej szerokości chodnika.

- Chodniki projektować z kostki bezfazowej.

- Przy wiatach przystankowych przewidzieć zamontowanie bariero-siedzisk.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Koncepcja  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA