Rafał Matusik BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.461.1.149.2017

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Koncepcja rozbudowy ulicy Portowej w Krakowie”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu  pn.

„Koncepcja rozbudowy ulicy Portowej w Krakowie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Ciąg projektowany wzdłuż ul. Portowej od strony wałów Wisły oznakować jako drogę dla rowerów (ddr) i  odseparować od jezdni pasem zieleni.

- Chodnik poszerzyć do 3m na całej długości nowoprojektowanej ulicy.

- Na zjeździe w km ok. 0+495 zachować ciągłość nawierzchni chodnika. Przewidzieć obniżenie krawężników umożliwiające włączenie się na drogę dla rowerów z przedmiotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              zjazdu.

- Na odcinkach pomiędzy przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerów, w obrębie ronda zlokalizowanego w km 0+748,51, przewidzieć wykonanie chodnika oraz drogi dla rowerów.

- Przebudowywane odcinki istniejących dróg dla rowerów poszerzyć do 2m.

- Na rondzie w km 0+000 przewidzieć włączenie drogi dla rowerów w formie 4 wlotu. Projektowane chodniki odsunąć od jezdni ronda.

- Na odcinku objętym opracowaniem przewidzieć wykonanie elementów uspokojenia ruchu (progi sinusoidalne oraz wyniesienie umożliwiające pieszym przekroczenie ulicy w km ok. 0+380).

- Wyjaśnić kwestię likwidacji zjazdu w km ok. 0+380.

- Skorygować geometrię wjazdów na istn. pętlę autobusową.

- Chodniki należy projektować z kostki bezfazowej.

- Na szerokości przejazdów rowerowych oraz przejść dla pieszych na wyspach dzielących należy zachować ciągłość nawierzchni jezdni i nie należy projektować krawężników w poprzek.

- Skorygowaną koncepcję przekazać do Działu ds. Mobilności Aktywnej.

Projekt Budowlany po wprowadzeniu uwag należy przedłożyć do zaopiniowania przez Zespół ds. Audytów Rowerowych.

Zasępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA