Firma Handlowo – Usługowa

REMAPOL

Ul. Ciepłownicza 21

31-574 Kraków

TA.461.1.152.2017

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Tynieckiej w Krakowie na odcinku od ul. Tynieckiej do granicy działek nr 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu  pn.

„Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Tynieckiej w Krakowie na odcinku od ul. Tynieckiej do granicy działek nr 8/10, 8/3 obr. 3 Podgórze”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Tarczę skrzyżowania w hm ok. 0+14 zaprojektować jako wyniesioną. Zmniejszyć promień wyłukowania  na przedmiotowym skrzyżowaniu z 12 do max. 8m.W obrębie skrzyżowania w miejscach, w których piesi będą przekraczać jezdnię, przewidzieć odsłonięcie krawężnika o wysokości h=0cm.

- Zjazd w hm ok. 1+72 powinien posiadać parametry zjazdu indywidulanego.

- Chodnik należy projektować z nawierzchni bezfazowej.

- Należy maksymalnie zmniejszyć promień łuku na początku projektowanego odcinka.

Zasępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA