Firma Inżynierska TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

TA.461.1.161.2017

Dotyczy : opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Przebudowa ul. Rynek Kleparski w Krakowie ”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla opracowania pn. „Przebudowa ul. Rynek Kleparski w Krakowie” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Ślepy fragment ul. Rynek Kleparski wykonać w formie jednopłaszczyznowej z zastosowaniem różnych rodzajów nawierzchni dla jezdni manewrowej oraz chodnika.  Wyniesienie rozpocząć od skrzyżowania ulic Rynek Kleparski i I. Paderewskiego.

- Przejście dla pieszych przez wlot ul. Krzywej zaprojektować jako wyniesione.

- W rejonie skrzyżowania z ul. Krzywą w celu wyeliminowania nielegalnego postoju, przewidzieć montaż stojaków rowerowych.

- Zapewnić odpowiednią szerokość ciągu pieszego na końcu ślepego fragmentu Rynku Kleparskiego.

- Stojaki rowerowe umieszczane równolegle do chodnika projektować w rozstawie 1,8-2m.

- Projekt skoordynować z projektem zmian w organizacji ruchu wprowadzanym w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.

- Na wlocie ul. Krzywej przewidzieć wykonanie wysepki oddzielającej wlot rowerowy od pasa ruchu ogólnego (ulica Krzywa jest ulica jednokierunkową, na której jest dopuszczony dwukierunkowy ruch rowerowy).

- Przy drzewach zastosować rozwiązania zabezpieczające przed najechaniem pojazdu .

- Zespół Zadaniowy wnioskuje o wykonanie ciągów pieszych z nawierzchni bezfazowej.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA