Biuro Projektowo -Usługowe „PROJMAR”

Marcin K   isiel

ul. Zbożowa 5A/2

30-002 Kraków

TA.461.2.31.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

„Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Wnioskuje się o analizę możliwości korekty geometrii wlotu ul. Mochnaniec przy skrzyżowaniu z  ul. Skotnicką. Przejście na wlocie ul. Mochnaniec przybliżyć do jezdni ul. Skotnickiej i ukształtować równolegle do ww. ulicy. Przewidzieć takie ukształtowanie zatoki, aby pojazdy skręcające były optycznie prowadzone na pas ruchu ogólnego.

- Wyniesienie tarcz skrzyżowań z ulicami Fedorowicza i Czwartaków wykonać z kostki granitowej na wysokość h=6m. Projektowane wyniesienia wydłużyć tak, aby umożliwić pieszym bezpieczne przekroczenie jezdni oraz aby zjazdy w rejonie skrzyżowania w całości były zlokalizowane na wyniesieniach.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Federowicza chodnik doprowadzić do projektowanego przepustu. Przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie wylotu przepustu oraz skarp.

- Zjazd na działkę nr 464/8 projektować tylko do na szerokości chodnika.

- Wyjaśnić kwestię zjazdów na działkę nr 64.

- Przy wiatach przystankowych zaprojektować skosy chodnika.

- Lampy oświetleniowe projektować poza chodnikiem.

- Przesunąć przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu z ul. Czwartaków.

- Chodniki projektować z kostki bezfazowej.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA