Opis do projektu

„Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej z drogą dojazdową i budowa odcinka drogi klasy D ( dojazdowa ) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Krakowie”.

- Podstawa i zakres opracowania.

Projekt budowlany budowy skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej z drogą dojazdową i budową odcinka drogi klasy D ( dojazdowa ) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Krakowie” opracowano na zlecenie Inwestora – Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, który podpisał umowę na realizację inwestycji z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W zakresie projektu znajduje się budowa skrzyżowania typu rondo małe wraz z trzema wlotami. Budowa skrzyżowania będzie wykonywana wg procedury ZRID. Układ drogowy zostanie połączony z układem drogowym koncepcji połączenia ul. Przyjaźni Polsko -  Węgierskiej z ul. Generała Bolesława Roi, który uzyskał pozytywną opinię ZIKIT NR IW.460.3.1448.2017  z dnia 14.02.2018

- Inwestor.

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

- Dane wyjściowe.

- podkład sytuacyjno-wysokościowy

- wizja w terenie

- Stan istniejący.

Ulica Przyjaźni Polsko – Węgierskiej posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 7.00m. Ulica posiada system  odwodnienia. Teren jest uzbrojony w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oświetleniowe, c.o., energetyczne.  W rejonie ulicy znajduje się estakada w ciągu ulicy Turowicza. Ulica Przyjaźni Polsko – Węgierskiej przebiega w łuku poziomym i stanowi dojazd do C.H. BONARKA. Planowane jest połączenie z terenami będącymi własnością Inwestora (działki nr 235/31, 235/41  i 235/44  obr. 47). Działki te położone są w Krakowie, w obszarze Podgórza, pomiędzy ulicami Fredry i Turowicza.  Na obszarze, na którym planowania jest inwestycja  kubaturowa nie ma w chwili obecnej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to teren porozbiórkowy. Przedsięwzięcie ma charakter rewitalizacyjny – zabudowa mieszkaniowa planowana jest na byłym terenie przemysłowym po cegielni.

Teren działek 235/31, 235/41 opada w kierunku północnym (od rzędnej ~233 mnpm do rzędnej ~222  mnpm). Znaczny spadek terenu wyrównują  skarpy: usytuowane przy granicach oraz przez skarpę  przy istniejącej drodze wewnętrznej (od istniejącego wjazdu na teren) Skarpa ta dzieli obszar na dwie platformy o niewielkim spadku.

- Budowa geologiczna terenu i wnioski.

Warunki gruntowe

Analizowany obszar położony jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze podłoże zbudowane jest z morskich osadów mioceńskich (neogen), reprezentowanych przez iły i iły z gipsami. Strop miocenu jest nierówny i zalega na głębokości 2,1– 6,9 m, tj. na rzędnych ok. 224,25-228,02 m npm. Najgłębiej strop iłów położony jest w południowo-zachodniej części terenu, tj. w rejonie otworów nr 17 (6,9 m), nr 13 (5,9 m), 14 i 9 (5,4 m) oraz 18 (5,0 m). Iły trzeciorzędu w przewadze przechodzą stopniowo w ilaste zwietrzeliny (gliny zwięzłe i iły) i granica ta jest nieostra. Wyjątek stanowi część południowo-zachodnia terenu (otwory nr 9, 13, 14, 17, 18), gdzie w stropowych partiach iłu rozwinęły się procesy krasu gipsowego i nad iłami występują grunty wypełniające szczeliny i pustki (plastyczne i miękkoplastyczne iły, gliny, gliny zwięzłe z okruchami gipsów). Zwietrzeliny iłów posiadają miąższość od 0 m (otw. 8) do 5,5 m (otw. 17) i w przewadze przykryte są utworami antropogenicznymi. Wyjątkowo w rejonie otworów nr 4, 5 nad zwietrzelinami występują czwartorzędowe utwory aluwialne, tj. piaski, namułu organiczne i gliny próchnicze o miąższości 0,4-0,9 m. W strefie przypowierzchniowej podłoża zalegają nasypy niebudowlane o miąższości 1,1-2,9 m.

Warunki wodne

Dokonane rozpoznanie wykazało, iż w podłożu gruntowym nie występuje poziom wodonośny o ciągłym charakterze, zatem  planowane prace ziemne nie spowodują konieczności obniżania zwierciadła wody gruntowej a tym samym wystąpienia leja depresji. W części otworów miały miejsce sączenia o zróżnicowanej intensywności, przy czym sączenia średnie i silne występują znacznie poniżej przewidywanego poziomu posadowienia. Odprowadzenie z wykopu wód opadowych oraz z ewentualnych słabych sączeń wg opisu w proj. Konstrukcji

- Stan projektowany.

Sytuacja

W ramach projektu planuje się wykonanie skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 28.0m i jezdniach szerokości 5.00m. Dodatkowo rondo zostanie wyposażone w pierścień betonowy o szerokości 3.00m. Z uwagi na strukturę kierunkową zaprojektowano dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w ciągu ulicy Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Dodatkowy pas ruchu będzie miał szerokość 4.50m. W rejonie skrzyżowania zlokalizowano przejścia dla pieszych szerokości 4.00m. Dodatkowo wloty wyposażono w wyspy dzielące.  Jezdnie włączone do skrzyżowania typu rondo będą posiadały szerokości 7.00m.

Wzdłuż ciągów jezdnych zaprojektowano  chodniki o zmiennej szerokości od 2.00m do 5.00m. Chodniki będą wykonane o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano również odcinek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej o nawierzchni bitumicznej jako kontynuację istniejącego ciągu.

Rozwiązanie wysokościowe.

W celu rozwiązania wysokościowego projektowanego układu drogowego wykonano przekroje podłużne A-B, C-D i E-F.

Przekrój podłużny A-B będzie posiadał spadki podłużne i=0.50%, i=2.00%, i=0.50%. Załomy niwelety zostały wyokrąglone łukami pionowymi o promieniach  R=200m, R=800m.

Przekrój podłużny C-D będzie posiadał spadki podłużne i=1.00%, i=5.80%. Załamanie  niwelety zostało wyokrąglone łukiem pionowym o promieniu R=700m.

Przekrój podłużny E-F będzie posiadał spadki podłużne i=3.00%, i=7.00%. Załamanie  niwelety zostało wyokrąglone łukiem pionowym o promieniu R=200m.

Spadki poprzeczne projektowanego układu drogowego będą wynosić od 1.0% ÷ 3.0%,

Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych ulic realizowane będzie poprzez nadanie spadków poprzecznych i odprowadzenie wód opadowych za pomocą studzienek wodościekowych 
do istniejącej kanalizacji opadowej.

Należy zastosować studzienki wodościekowe z osadnikiem w dnie głębokości 80cm. Studzienki powinny mieć płaski wpust na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Przykanaliki wykonać z rur (20cm betonowych lub PVC dopuszczonych do wykonania pod nawierzchnią drogową.

Przekroje konstrukcyjne.

Przyjęto grupę nośności podłoża  G4.

Po wykorytowaniu sprawdzić nośność podłoża dla ruchu KR4. Wymagana grubość nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru 0,75xhz=0,75x1,0=0,75m.

O przydatności gruntów pozyskanych z wykopów do wbudowania w nasyp musi zdecydować uprawniony geolog w konsultacji z uprawnionym projektowaniem drogowym.

Ulepszone podłoże powinno spełniać wymagania normowe (PN-S-02205), w wypadku braku nośności podłoża należy przeprowadzić konsultację z projektantem i uprawnionym geologiem w celu ustalenia zmiany sposobu wzmocnienia podłoża. Wprowadzenie nowych propozycji wzmocnienia podłoża wymaga wykonania poletka doświadczalnego. Na tak przygotowanym podłożu wykonać projektowaną konstrukcję nawierzchni.

Zaprojektowano:

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA KR4 i G4

- warstwa ścieralna - AC 8S 50/ 70							- 4cm

- warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70							- 6cm

- podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70						- 10cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 - kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5mm									- 20cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

o CBR>35% - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm		-28cm

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym lub wapnem						-25cm

Razem – 93cm

NAWIERZCHNIA BETONOWA NA PIERŚCIENIU – KR4 i G4:

- beton cementowy C35/45 w kolorze naturalnym,

olejoodporny z plastyfikatorem, dylatowany i dyblowany,

zbrojony siatką Ø 8mm w rozstawie 8x8cm							- 22cm

- warstwa poślizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowłóknina			  ----

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/	6			- 18cm

- kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie					- 24cm

- kruszywo łamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie				- 40cm

- wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na

rozciąganie 20kN/m

Razem - 104cm

NAWIERZCHNIA NA ZJEŹDZIE Z KOSTKI

- kostka betonowa wibroprasowana 							- 8cm

- podsypka z cementowo-piaskowa 1:3							- 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm									- 25cm

- ulepszone podłoże G1 –kruszywo kamienne łamane 0/63mm

Stabilizowane mechanicznie wg PN-S-02205						-40cm

- wzmocnienie geowłókniną wzmacniająco-filtracyjną

Razem – 76cm

NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa wibroprasowana 							- 8cm

- podsypka z cementowo-piaskowa 1:3							- 3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm  stabilizowanego mechanicznie	- 30cm

Razem   -   41cm

NAWIERZCHNIA NA CIĄGU PIESZO-ROWEROWYM

- Nawierzchnia bitumiczna - beton asfaltowy AC 8S 50/ 70

pokryty masą chemoutwardzalną REMO 2000 Radweg

lub inną o zbliżonych parametrach i zapewniająca

takie same właściwości antypoślizgowe							- 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm  stabilizowanego mechanicznie	- 35cm

Razem   -   40cm

Chodniki należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie "z oporem" z betonu C12/15 gr. 10cm.

Zaprojektowano ułożenie:

- krawężników 20/30cm  kamiennych granitowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i ławie betonowej "z oporem" z betonu C12/15.

Wszystkie krawężniki należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

Roboty ziemne.

O przydatności gruntów pozyskanych z wykopów do wbudowania w nasyp musi zdecydować uprawniony geolog w konsultacji z uprawnionym projektowaniem drogowym.

Grunty pochodzące z wykopów i nie nadające się do wbudowania w nasyp należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko śmieci w celu jego przewarstwienia.

Po wykorytowaniu należy wykonać poletka próbne z ułożonym wzmocnieniem w celu sprawdzenia nośności. Sprawdzić wtórny moduł odkształcenia, który powinien wynosić 120MPa dla G1.

W przypadku braku nośności zastosować wzmocnienie po konsultacji z uprawnionym geologiem i projektantem. Wzmocnienie może być wykonane poprzez przegłębienie koryta lub stabilizację cementem. Szczegółowe rozwiązania każdorazowo należy konsultować z uprawnionym geologiem i projektantem drogowym.

Do zasypu wykopów nie stosować gruntów wysadzinowych.

Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1 dla podłoża gruntowego powinna wynosić 2,2.

- Uwagi końcowe.

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami BHP.

- Określono, że warunki posadowienia obiektu mają być zgodne 
z rozporządzeniem Dz. U. 2012 nr 0  pozycja 463 i ustalono je w drugiej kategorii geotechnicznej.

- Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie 
z Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i Gospodarki   Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r  oraz dnia 29 stycznia 2016r. poz. 124 przyjęto skrajnię drogi 4.6m liczoną od poziomu nawierzchni.