ARCHI – MEDES

Pracownia Projektowa Architektury, Konstrukcji i Ochrony Zabytków

Ul. Reja 31

32-600 Oświęcim

TA.461.2.44.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Rewitalizacja Placu Biskupiego”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla projektu pn. „Rewitalizacja Placu Biskupiego” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi:

- Przejścia dla pieszych przy ul. Krowoderskiej zaprojektować jako wyniesione.

- Skorygować układ projektowanych wyniesień - powierzchnie wyniesione wydłużyć tak, aby miejsca, w których piesi będą przekraczać jezdnię znajdowały się w ich obrębie. Na powierzchniach wyniesionych zastosować inną nawierzchnię niż na pozostałych odcinkach jezdni. Projektowane wyjścia z wewnętrznego zagospodarowania placu powinny być powiązane z projektowanymi ciągami pieszymi zlokalizowanymi przy budynkach

- W rejonie wlotu ul. Sereno Fena przewidzieć wymianę nawierzchni chodnika na całej szerokości istniejącego ciągu pieszego. W obrębie wlotu przedmiotowej ulicy przewidzieć montaż stojaków rowerowych oraz elementów zabezpieczające przed nielegalnym postojem.

- Wnioskuje się o wykonanie ciągów pieszych z nawierzchni bezfazowej.

- Na etapie projektu organizacji ruchu przewidzieć wprowadzenie strefy zamieszkania.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA