WLC Inżynierowie

Ul. Mogilska 118

31-445 Kraków

TA.461.2.54.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego. Część II - dostosowanie tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu  pn.

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego. Część II - dostosowanie tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Przy włączeniach ciągów pieszo-rowerowych w jezdnie ul. S. Otwinowskiego oraz Brogi przewidzieć obniżenie krawężnika h=0cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego.

- Skorygować układ obniżonych krawężników w rejonie włączenia w ul. Brogi (obniżenie rozpocząć na granicy działki nr 1022/9 i wykonać na długości 3m).

- Na etapie projektu organizacji ruchu przewidzieć wykonanie na długości pochylni linii segregacyjnej (wymiary 0,06 m na 0,3 mi przerwy 1,0 m), zamontowanie luster (na łukach) oraz wprowadzenie strefy zamieszkania w rejonie włączenia pochylni w ul. Otwinowskiego.

- Przewidzieć montaż rynien do sprowadzania rowerów na schodach przy ul. Brogi.

- Projektowana pochylnia powinna posiadać odpowiednie oświetlenie oraz odwodnienie.

- Przy długości projektowanej pochylni za krawężnikiem przewidzieć wykonanie zieleńca.

- Projekt powinien uwzględniać lokalizację tymczasowego peronu PKP.

Przewodniczący

Zespołu Zadaniowego ds. Audytów Rowerowych

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA