ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.461.2.65.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego w Krakowie”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego w Krakowie” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r. prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego poniższe uwagi:

- Na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowohucką do skrzyżowania z projektowaną drogą przewidzieć wykonanie drogi dla rowerów o szerokości 2,5m. Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie). Wszelkie elementy (np. latarnie, sygnalizatory, znaki, ekrany akustyczne) zlokalizowane przy drogach dla rowerów (ddr) powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m.

- Na przejeździe przez projektowaną drogę gminną przewidzieć zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów i chodnika.

- Chodniki wzdłuż projektowanej ulicy projektować za zieleńcem lub poszerzyć do 2,5m i zabezpieczyć przed nielegalnym postojem.

- Wszystkie ciągi piesze projektować z nawierzchni bezfazowej.

Przewodniczący

Zespołu Zadaniowego ds. Audytów Rowerowych

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA