Biuro Projektowe Appia

Bartosz Ptak

Ul. Zbożowa 5A/1

30-002 Kraków

TA.63.2.9.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Budowa ul. Jana Buszka w m. Kraków”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa ul. Jana Buszka w m. Kraków”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Zapewnić właściwe oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na całym odcinku objętym opracowaniem.

- Zaprojektować łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem wzdłuż ul. Piastowskiej a przejściem dla pieszych zlokalizowanym na południowym wlocie rzeczonej ulicy.

- Istn. chodnik zlokalizowany wzdłuż projektowanego odcinka ul. Buszka włączyć w pas drogowy.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika.

- Zespół wnioskuje o zastosowanie uspokojenia ruchu w postaci przewężenia jezdni z jednoczesnym zapewnieniem swobodnego przejazdu rowerzystów (załącznik graficzny).

- Przy projektowanych zatokach postojowych przewidzieć poszerzenie chodnika do 2,5m.

- Na odcinakach, na których nie są projektowane miejsca postojowe, np. na fragmencie pomiędzy hm 2+08 – 2+49, chodnik po południowej stronie ul. Buszka oddzielić od jezdni pasem zieleni.

- Przewidzieć budowę pasa filtrującego ułatwiającego dojazd do śluzy.

- Bezpośrednio przed skrzyżowaniem nie projektować miejsc postojowych.

- Na etapie POR przewidzieć odpowiednie oznakowanie projektowanej infrastruktury rowerowej.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu Zadaniowego ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA