Firma Inżynierska TECHMA

Os. Oświecenia 24/3

31-636 Kraków

TA.461.2.76.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Podgórskiej, Kotlarskiej i Gęsiej wraz z budową łącznicy do mostu Kotlarskiego”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Podgórskiej, Kotlarskiej i Gęsiej wraz z budową łącznicy do mostu Kotlarskiego” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r. prosi o przedstawienie wariantu drugiego skorygowanego o następujące uwagi:

- Projekt skonsultować z Zarządem Zieleni Miejskiej z uwagi na planowane zagospodarowanie bulwarów w rejonie objętym projektem.

- Przewidzieć oznakowanie chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ul. Podgórskiej na odcinku od projektowanego ronda do al. Daszyńskiego jako drogi dla pieszych i rowerów. Na przedmiotowym odcinku przewidzieć wprowadzenie niezbędnych przejazdów dla rowerzystów.

- Droga dla pieszych i rowerów w obrębie ronda powinna być projektowana jako bitumiczna oraz zostać poszerzona do 5m w obrębie wlotu ul. Gęsiej.

- Przewidzieć wykonanie dodatkowego ciągu pieszego skracającego drogę pieszych w obrębie projektowanej łącznicy.

- Na projektowanym wyniesieniu zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów.

- Na wysokości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przewidzieć wykonanie zwężenia wlotu i wylotu ronda przy włączeniu łącznicy. Na całej długości łącznicy zastosować odpowiednie oznakowanie zawężające optycznie szerokość jezdni.

- Przewidzieć poszerzenie łącznika rowerowego do projektowanego przejazdu przez łącznicę.

- Na wsypach dzielących w obrębie przejazdów dla rowerzystów zachować ciągłość nawierzchni asfaltowej (nie projektować krawężników w poprzek).

- Przedstawić profil podłużny projektowanej drogi dla rowerów w obrębie łącznicy.

- Wyprostować oraz jeżeli to możliwe z uwagi na istniejącą zieleń poszerzyć do 2,5m drogę dla rowerów w południowo-zachodnim narożniku ronda (łącznik do bulwarów).

- Przewidzieć korektę chodnika przy przekroczeniu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kotlarskiej.

- Zespół wnioskuje o analizę możliwości realizacji bezkolizyjnego połączenia ddr wzdłuż ul. Kotlarskiej oraz bulwarów z Mostem Kotlarskim.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu ds. Mobilności Aktywnej.

Przewodniczący

Zespołu Zadaniowego ds. Audytów Rowerowych

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA