ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.461.2.93.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Koncepcja obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Wita Stwosza i Żelaznej w Krakowie”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Koncepcja obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Wita Stwosza i Żelaznej w Krakowie” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi:

- Przebudowę ul. Wita Stwosza projektować zgodnie z koncepcją opiniowaną w maju 2017 roku czyli m.in. przewidzieć: likwidację zatoki autobusowej, wykonanie buspasa, zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów na przejeździe przez ul. Kątową. Przeanalizować możliwość zwiększenia użytkowej szerokości drogi dla rowerów projektowanej wzdłuż ul. Wita Stwosza do 2,5m.

- Przewidzieć wykonanie chodnika wzdłuż drogi projektowanej na działce nr 218/25 oraz wzdłuż ul. Kątowej.

- W obrębie projektowanych prostopadłych miejsc postojowych przewidzieć zamontowanie ograniczników parkingowych.

- W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewidzieć montaż stojaków rowerowych

- Chodniki projektować z nawierzchni bezfazowej.

Przewodniczący

Zespołu Zadaniowego ds. Audytów Rowerowych

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA