Rafał Matusik BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.461.2.111.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Koncepcja budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Roi (wraz z rozbudową ul. Gen. Roi) do wiaduktu w kierunku centrum handlowego wraz z budową połączenia do ul. Fredry”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Koncepcja budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Roi (wraz z rozbudową ul. Gen. Roi) do wiaduktu w kierunku centrum handlowego wraz z budową połączenia do ul. Fredry”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Wszędzie gdzie to możliwe projektowane chodniki poszerzyć do 2,5m.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Fredry (odcinek A-A):

  - zmniejszyć projektowane promienie wyłukowania, zaś w celu zapewnienia wymaganej przejezdności przewidzieć wykonanie przebrukowań.

  - projektowane przejście dla pieszych przybliżyć do jezdni ul. Fredry.

  - w obrębie wlotu projektowanej ulicy oraz sąsiedniego zjazdu skorygować geometrię ciągu pieszego.

- Przy skrzyżowaniu z ul. Fredry (odcinek B-B) miejsce obniżenia krawężników przybliżyć do jezdni ul. Fredry (nie projektować oznakowanego przejścia dla pieszych).

- Ciąg pieszy pomiędzy chodnikiem wzdłuż ul. Turowicza a chodnikiem wzdłuż projektowanej ulicy poszerzyć do 3m.

- Zespół wnioskuje o analizę możliwości zapewnienia pieszego połączenia pomiędzy drogą służącą do obsługi budynków przy ul. Aleksandra Fredry 4f a ciągiem pieszym zlokalizowanym wzdłuż projektowanej ulicy.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA