ARG

Projektowanie Inwestycyjne SP. Z. O.O.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.461.2.122.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Budowa ul. Iwaszki”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa ul. Iwaszki”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny spełniać Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2103/2004 z dnia 26 listopada 2004 r (m.in. odsłonięcie krawężników na przejazdach rowerowych h = 0 cm bez uskoku w postaci ścieku przykrawężnikowego, nawierzchnia bitumiczna wbudowywana mechanicznie). Wszelkie elementy (np. latarnie, sygnalizatory, znaki, ekrany akustyczne) zlokalizowane przy drogach dla rowerów (ddr) oraz wspólnych drogach dla pieszych i rowerów powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni rowerowej min. 0,5m (na opiniowanej wersji koncepcji nie pokazano przedmiotowych elementów).

- Chodniki należy projektować z kostki bezfazowej.

- Przed przejściami dla pieszych oraz na przystankach komunikacji zbiorowej zaprojektować wypukłe pasy przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Przy przystankach komunikacji zbiorowej, w miejscach gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed wychodzeniem bezpośrednio za wiaty, przewidzieć wykonanie bariero-siedzisk.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów oraz chodnika - nie należy projektować krawężników w poprzek.

- W przypadku zmiany w zakresie zagospodarowania pętli autobusowej skorygować lokalizację stacji Wavelo oraz parkingu rowerowego.

- W obrębie wiaduktu przewidzieć zamianę miejscami ddr oraz chodnika — w celu uniknięcia przeplatania pieszych i rowerzystów drogę dla rowerów zlokalizować po zewnętrznej stronie obiektu.

- W miejscu planowanych wyjść z wind i schodów na wiadukcie przewidzieć wykonanie spoczników zapewniających wzajemną widoczność pieszych i rowerzystów.

- Łącznik pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym planowanym do realizacji w ramach przystanku SKA, a drogą dla rowerów w obrębie ronda „,Ł” należy projektować jako asfaltowy o szerokości min 3m.

- Na odcinku ul. Powstańców zlokalizowanym na wschód od skrzyżowania z ul. Strzelców przewidzieć wykonanie wydzielonej infrastruktury dla rowerów. W obrębie ronda „K” przewidzieć wyznaczenie przejazdów rowerowych oraz włączenie ruchu rowerowego w ruch ogólny.

- Na odcinku ul. Powstańców zlokalizowanym na zachód od skrzyżowania z ul. Strzelców przewidzieć wykonanie obustronnych łączników rowerowych zapewniających z jednej strony możliwość włączenia się w projektowany układ dróg dla rowerów, z drugiej zaś w ruch ogólny.

- Przewidzieć wykonanie łączników dla pieszych i rowerów pomiędzy drogami zlokalizowanymi w obrębie obszarów KD/D.3 i KD/D.1 oraz projektowanym układem dróg dla pieszych i rowerów.

- Wzdłuż ul. Felińskiego i Węgrzeckiej wszędzie gdzie to możliwe z uwagi na przyległe zagospodarowanie przewidzieć usytuowanie chodników za pasem zieleni.

- Na etapie projektu budowlanego ponownie uzyskać opinię audytu rowerowego.

Zastępca Przewodniczącego

Zespołu Zadaniowego ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA