PRONOBIS STUDIO

Ul. Szkolna 10/46

41-902 Bytom

TA.461.2.145.2018

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla opracowania pn. „Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna wnętrz kwartałów mieszkalnych w Nowej Hucie”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna wnętrz kwartałów mieszkalnych w Nowej Hucie”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu należy przewidzieć wprowadzenie na obszarach objętych projektem stref zamieszkania. Na odcinkach ulic jednokierunkowych należy przewidzieć dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego.

- Na planach sytuacyjnych przedstawić wymiary projektowanych elementów tj. jezdnie, chodniki, miejsca postojowe. Przedstawić przekroje charakterystyczne obrazujące przyjęte rozwiązania.

- Przewidzieć wprowadzenie 6 cm odsłonięcia krawężnika.

- Lokalizacje miejsc postojowych przeanalizować pod kątem zapewnienia obsługi obiektów tj. wiaty śmietnikowe (np. zagospodarowanie os. Zielonego pomiędzy budynkami 1 i 2).

- W miejscach, w których główne ciągi piesze przecinają drogi wewnętrzne przewidzieć wykonanie powierzchni wyniesionych.

- Skorygować lokalizację projektowanych ograniczników parkowania w obrębie skośnych miejsc postojowych.

- Skorygować lokalizację projektowanych słupków blokujących pod względem zapewnienia optymalnych warunków w miejscach, w których piesi będą przekraczać jezdnię . Słupki projektować w rozstawie co 1,5m. Tam gdzie jest to możliwe w zamian za projektowane słupki przewidzieć wprowadzenie stojaków rowerowych. Stojaki rowerowe projektować zgodnie z ze  „Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjętymi do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r. Dokładne lokalizacje stojaków na etapie projektu budowlanego uzgodnić z Działem ds. Mobilności Aktywnej.

- Zespół wnioskuje o rezygnację z korekty wyłukowania w ramach zagospodarowania na os. Na Skarpie pomiędzy budynkami 21, 22, 23, 24, 25 i 26)

- Przeanalizować zmianę geometrii projektowanych miejsc postojowych skośnych w celu wymuszenia parkowania przodem do okien budynków.

- Po wprowadzeniu uwag koncepcję przekazać do Działu ds. Mobilności Aktywnej.

Przewodniczący

Zespołu Zadaniowego ds. Audytów Rowerowych

Łukasz Franek

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA