Rafał Matusik

BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.63.2.64.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania ul. Centralnej i Nowohuckiej

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Centralnej i Nowohuckiej

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Wszystkie prace przewidziane w projekcie powinny zostać wykonane w ramach jednej inwestycji – nie dopuszcza się wyłączenia z zakresu prac wytyczenia przejazdów dla rowerzystów przez wloty ul. Nowohuckiej.

- Na przejazdach dla rowerzystów zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów – nie projektować ścieków oraz krawężników w poprzek ddr.

- Należy dążyć do minimalizacji punków kolizji ruchu pieszego i rowerowego – przeanalizować możliwość wprowadzenia korekty, która pozwoli na wytyczenie wzdłuż ul. Centralnej za łącznikiem rowerowym dodatkowego ciągu pieszego. W przypadku braku możliwości realizacji postulatu przewidzieć zastąpienie łącznika rowerowego ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 3,5m.

- Przewidzieć zawężenie szerokość zjazdu zlokalizowanego na działce nr 248/10– zawężenie realizować od strony istn. budynków . Wyspę na wlocie ul. Centralnej przedłużyć za ww. zjazd.

- W południowo – wschodnim narożniku skrzyżowania przewidzieć wykonanie skosów na połączeniu spoczników przed przejściami dla pieszych i projektowanych chodników.

- Zapewnić właściwe oświetlenie obszaru objętego projektem. Lampy oświetleniowe nie powinny zawężać szerokości użytkowej ciągów pieszych oraz znajdować się w skrajni drogi dla rowerów.

- Na etapie projektu organizacji ruchu przed przejazdami przewidzieć wykonanie spoczników dla rowerzystów z nawierzchni barwionej na kolor czerwony, znaków P-23 oraz automatycznej detekcji rowerzystów.

- Skorygować geometrię pasów medialnych w obrębie przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi zespołu  konsultacyjnego do spraw dostępności infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTPK.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA