F.H.U. REMAPOL

ul. Ciepłownicza 21

31-574 Kraków

TA.63.2.34.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie – etap VII – odcinek ulicy Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską oraz etap VIII – odcinek przejścia przez Park w rejonie Galerii Bonarka”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie:

- etap VII – odcinek ulicy Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską;

- etap VIII – odcinek przejścia przez Park w rejonie Galerii Bonarka”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Zachować ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów w obrębie przejazdów dla rowerzystów oraz zjazdów - w ciągu przejazdów nie projektować przebrukowań oraz krawężników w poprzek.

- Drogi dla rowerów projektować maksymalnie prosto, bez odgięć.

- Wszędzie gdzie to możliwe z uwagi na istn. zagospodarowanie terenu przewidzieć usytuowania drogi dla rowerów i chodnika za pasem zieleni.

- Pokazać powiązanie projektowanego układu z rozwiązaniami planowanymi do realizacji w ramach zadania pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na stacji kolejowej Kraków Bonarka”.

- Ujednolicić parametry przebudowywanych zjazdów.

- Projektowane elementy infrastruktury tj. lampy oświetleniowe, sygnalizatory powinny być usytuowane w sposób nieograniczający użytkowej szerokość ciągów pieszych oraz z zachowaniem skrajni rowerowej równej 0,5m.

- Powierzchnie akumulacji przed przejściami dla pieszych projektować o szer. min. 3m.

- Przed przejściami dla pieszych oraz na peronach przystankowych przewidzieć wykonanie wypukłych pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku o szer. min. 0,6m. Do pasów zlokalizowanych przed przejściami dla pieszych przewidzieć wykonanie prostopadłego pasa prowadzącego wykonanego z płytek posiadających rowki prowadzące.

- Zapewnić właściwe oświetlenie obszaru objętego projektem, w tym projektowanych ciągów pieszych i rowerowych. Lampy oświetleniowe nie powinny zawężać szerokości użytkowej chodników.

- Po wprowadzeniu uwag koncepcję przekazać do Działu Mobilności Aktywnej .

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA