ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.63.2.53.2019

Dotyczy: opinii audytu rowerowego dla zadania: Przebudowa / rozbudowa ul. Kosocickiej w Krakowie wraz z budową zjazdu oraz przebudowa ul. Czerwiakowskiego w Krakowie wraz z budową zjazdu

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zdania pn. Przebudowa / rozbudowa ul. Kosocickiej w Krakowie wraz z budową zjazdu oraz przebudowa ul. Czerwiakowskiego w Krakowie wraz z budową zjazdu Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) prosi o przedstawienie opracowania uwzględniającego następujące uwagi:

- W obrębie przejścia dla pieszych przewidzieć wykonanie wyspy azylu - nie projektować przejścia dla pieszych przez trzy pasy ruchu.

- Projektowany zjazd powinien umożliwiać wykonanie jedynie relacji skrętu w prawo. Przewidzieć fizyczne uniemożliwienie realizacji skrętu w lewo np. poprzez odpowiednie wykształcenie wyspy w osi ul. Kosocickiej.

- Przewidzieć poszerzenie chodnika projektowanego wzdłuż ul. Kosocickiej do min. 2,5m oraz odsunięcie od ciągu pieszego miejsc postojowych projektowanych na terenie inwestora przy przystanku autobusowym.

- W obrębie zjazdu nie projektować przebrukowania, oznakowanego przejścia dla pieszych oraz pasów informacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. W opinii Zespołu wyniesienie projektowane na zjeździe w całości winno być zlokalizowane w pasie drogowym ul. Kosocickiej.

- Na etapie projektu organizacji ruchu ustalić organizację ruchu przy ul. Czerwiakowskiego – przeanalizować zasadność wprowadzenia oznakowanego przejścia dla pieszych.

- W obrębie przystanku przy ul. Kosocickiej przewidzieć montaż stojaków rowerowych zgodnych z dołączonym wzorem.

- Zapewnić właściwe oświetlenie obszaru objętego projektem. Lampy oświetleniowe nie powinny zawężać szerokości użytkowej chodników.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

- Wzór stojaka

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA