Rafał Matusik

BPD

Ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.63.2.69.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istn. pasa drogowego ul. Rozrywka”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istn. pasa drogowego ul. Rozrywka”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Projektowaną drogę dla pieszych i rowerów poszerzyć do 3,5m. Dopuszcza się lokalne zawężenie do szer. 3m podyktowane istn. zagospodarowaniem.

- Postuluje się zaprojektowanie na odcinku objętym projektem ławek usytuowanych w odległości 75 cm od krawędzi ciągu.

- W obrębie działki 688/8 obr. 22 Śródmieście przewidzieć wykonanie chodnika w celu połączenia projektowanego ciągu z chodnikiem wzdłuż ul. Reduta.

- Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - przeanalizować montaż lustra drogowego przy połączeniu projektowanego ciągu z istn. drogą dla rowerów przy ul. Reduta,

  - przewidzieć wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego (znaki P-23 oraz P-26) oraz zaprojektowanie słupków blokujących w celu uniemożliwienia nielegalnego wjazdu na projektowany ciąg,

  - wyjaśnić kwestię przejazdu przez układ wewnętrzny zlokalizowany na działce nr 134/45 obr. 22 Śródmieście.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTPK.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA