Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak

Ul. Zbożowa 5A/1

30-002 Kraków

TA.63.2.63.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego w ramach zadania pn. „Łączymy parki Krakowa z dzielnicy, I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zdania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego w ramach zadania pn. „Łączymy parki Krakowa z dzielnicy, I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) prosi o przedstawienie opracowania uwzględniającego następujące uwagi:

- Drogę dla rowerów (ddr) projektować maksymalnie prosto oraz oddzielić od jezdni pasem zieleni. Szerokość ddr usytuowanej za zieleńcem przyjąć min. 2,5m. Przewidzieć przesunięcie/usuniecie nośników reklamowych kolidujących z planowanym przebiegiem ddr.

- Zespół wnioskuje o poszerzenie chodnika zlokalizowanego na odcinku pomiędzy przebudowywaną zatoką autobusową a ul. Piastowską do szer. 2,5m. W opinii Zespołu projektowany ciąg pieszy na ww. odcinku winien zostać odtworzony w istn. lokalizacji.

- Przewidzieć wykonanie skosów w miejscach połączenia ciągów pieszych prowadzących do przyległej zabudowy z chodnikiem projektowanym wzdłuż ul. Armii Krajowej.

- Zapewnić powiązanie ciągów prowadzących do przyległej zabudowy z projektowaną drogą dla rowerów.

- Powierzchnie azylu dla pieszych i rowerzystów projektowane w obrębie pasów dzielących ul. Armii Krajowej oraz ul. Piastowskiej powinny posiadać szerokość min. 2,5m.

- Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed przejazdami przewidzieć wykonanie spoczników dla rowerzystów z nawierzchni barwionej na kolor czerwony. Na etapie projektu organizacji ruchu przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23 oraz automatycznej detekcji rowerzystów.

- Przestawić szczegółowe rozwiązanie w zakresie śluzy projektowanej na wlocie ul. Piastowskiej.

- W projekcie organizacji ruchu przewidzieć zmianę organizacji ruchu przy wprowadzonym przejeździe dla rowerzystów przez ul. Armii Krajowej – odpowiednie wydłużenie istniejącego rozdziału pomiędzy pasami ruchu.

- Zapewnić odpowiednie odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem.

- Zapewnić ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów na przejazdach dla rowerów – nie projektować krawężników w poprzek ddr.

- Skorygować geometrię pasów medialnych w obrębie przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi zespołu  konsultacyjnego do spraw dostępności infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA