Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak

Ul. Zbożowa 5A/1

30-002 Kraków

TA.63.2.74.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego w ramach zadania pn. „Łączymy parki Krakowa z dzielnicy, I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego w ramach zadania pn. „Łączymy parki Krakowa z dzielnicy, I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj”

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Ze względów utrzymaniowych przeanalizować zastąpienie wąskiego zieleńca projektowanego na odcinku od hm 4+95 do hm 5+10 przebrukiem.

- Żadne elementy infrastruktury (np. słupy oświetleniowe, elementy małej architektury etc.) nie mogą być zlokalizowane w obrębie skrajni drogi dla rowerów (0,50 m) oraz utrudniać wymiany pasażerskiej

- W obrębie zjazdu w hm 2+80 zastosować min. dopuszczalne promienie wyłukowania.

- Przewidzieć usuniecie reklamy zlokalizowanej bezpośrednio przy drodze dla rowerów w hm 4+20.

- Przewidzieć usunięcie/przesuniecie nośników reklamowych zlokalizowanych w południowo - zachodnim narożniku skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Piastowskiej.

- Na wysokości zatoki autobusowej ciąg pieszy poszerzyć do granicy pasa drogowego.

- Przewidzieć wykonanie skosów w miejscach połączenia ciągów pieszych prowadzących do przyległej zabudowy z chodnikiem projektowanym wzdłuż ul. Armii Krajowej.

- Powierzchnie azylu dla pieszych i rowerzystów projektowane w obrębie wyspy kanalizującej na wlocie ul. Piastowskiej powinny posiadać szerokość min. 2,5m.

- Przewidzieć wypełnienie powierzchni wszystkich przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie obustronnych spoczników dla rowerzystów z nawierzchni barwionej na kolor czerwony. Na etapie projektu organizacji ruchu przed wszystkimi przejazdami przewidzieć wykonanie znaków P-23 oraz automatycznej detekcji rowerzystów.

- W projekcie organizacji ruchu przewidzieć zmianę organizacji ruchu przy wprowadzonym przejeździe dla rowerzystów przez ul. Armii Krajowej – odpowiednie wydłużenie istniejącego rozdziału pomiędzy pasami ruchu oraz przestawić szczegółowe rozwiązanie w zakresie śluzy projektowanej na wlocie ul. Piastowskiej.

- Zapewnić odpowiednie odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem – sprecyzować czy oświetlenie projektowanego układu drogi dla rowerów oraz chodnika realizowane będzie poprzez oddzielenie oświetlenie parkowe lub dołożenie dodatkowych opraw do istniejących lamp oświetleniowych. Przewidzieć doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów zlokalizowanych na odcinku objętym zakresem projektu.

- Zapewnić ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów na przejazdach dla rowerów – nie projektować krawężników w poprzek ddr.

- Skorygować geometrię pasów medialnych w obrębie przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi zespołu konsultacyjnego do spraw dostępności infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Na przekrojach typowych skorygować opis projektowanych nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów – warstwę ścieralną drogi dla rowerów projektować z betonu asfaltowego.

- Po wprowadzeniu uwag projekt przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTPK.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA