ARG

Projektowanie Inwestycyjne S.A.

Ul. Czereśniowa 4a

31-410 Kraków

TA.63.2.71.2019

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Przebudowa ul. Nowohuckiej i Cichociemnych AK w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną”

W celu zakończenia procedury wydawania audytu rowerowego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Nowohuckiej i Cichociemnych AK w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną” Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” (ze zm.) prosi o przedstawienie rozwiązania uwzględniającego następujące uwagi:

- Skorygować geometrię projektowanego włączenia ul. Cichociemnych w ul. Nowohucką:

- Zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów oraz chodnika,

- Zmniejszyć projektowane promienie wyłukowania,

- Skorygować przebieg ciągu pieszego – chodnik lokalizować za pasem zieleni,

- Ciąg pieszy projektowany wzdłuż ul. Cichociemnych poszerzyć do 2,5m. Na odcinku pomiędzy ul. Nowohucką a zjazdem chodnik zlokalizować za zieleńcem.

- Na zjeździe na teren inwestycji przewidzieć zachowanie ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika.

- Zapewnić odpowiednie oświetlenie i odwodnienie projektowanego układu. Lampy oświetleniowe nie mogą być zlokalizowane w skrajni drogi dla rowerów oraz zawężać szerokości użytkowej ciągu pieszego.

- Na etapie projektu organizacji ruchu na przekroczeniu ul. Cichociemnych przewidzieć wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów o powierzchni wypełnionej kolorem czerwonym. Przed przejazdem przewidzieć wykonanie znaków poziomych P-23.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. Audytów Rowerowych

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA