Pracowania Planowania i Projektowania

Systemów Transportu Altrans

Ul. Juliusza Lea 114

30-133 Kraków

TA.63.2.82.2019(2)

Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn. Koncepcja budowy układu drogowego dla obsługi
komunikacyjnej osiedla Angel Green w Krakowie

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

Koncepcja budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Angel Green w Krakowie w zakresie korekty układu w obrębie skrzyżowania al. 29 Listopada

oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 marca 2020r. Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z  następującymi uwagami:

- Drogę dla pieszych i rowerów po wschodniej stronie  al. 29 Listopada projektować o szerokości 4m.

- Urządzenia na ciągu pieszo-rowerowym, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe, słupy sygnalizacyjne należy tak usytuować aby nie zawężały min. szerokości użytkowej ciągu – należy zweryfikować możliwość przesunięcia projektowanej bramownicy w taki sposób, aby jej podpory były zlokalizowane poza obrębem infrastruktury pieszo-rowerowej.

- Przewidzieć zabezpieczenie ciągu pieszo – rowerowego od strony parkingu zlokalizowanego na działce 134/4.

- Na zjazdach zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla pieszych i rowerów.

- Na etapie Projektu Budowalnego uzyskać ponownie opinię audytu rowerowego.

- Po wprowadzeniu uwag koncepcję przekazać do Działu Mobilności Aktywnej ZTP.

Jednocześnie Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu informuje, iż:

- Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie pismem znak TA.460.5.2020 z 13 marca 2020r. zwrócił się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o uwzględnienie w ramach opiniowania układu komunikacyjnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Żabiniec wykonania kładki pieszo-rowerowej łączącej ww.  osiedle z układem osiedla Angel Green na wysokości działki nr 429/7 obr. 44 Krowodrza. Realizacja kładki podyktowana jest koniecznością poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz dostępności do przystanków komunikacji tramwajowej.  W ramach rozmów przeprowadzonych z PKP PLK oraz Dyrekcją Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie potwierdzone zostało, iż nie ma możliwości stworzenia bezpiecznego ciągu dla niechronionych uczestników ruchu wzdłuż istniejącego przedeptu zlokalizowanego na nasypie kolejowym przy ogrodzeniu Szpitala. Zawnioskowano o uwzględnienie zaprojektowania i wybudowania rzeczonej kładki w ramach planowanego do realizacji układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Angel Green w Krakowie.

- Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie pismem znak TA.460.6.2020 z 19 marca 2020 r zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe z wnioskiem o korektę dokumentacji dla Modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice  w obrębie wiaduktu kolejowego nad ulicą Prądnicką poprzez wyznaczenie oddzielnych korytarzy dla ruchu pieszo-rowerowego oraz kołowego (w komorze zachodniej korytarz wyłącznie dla ruchu samochodowego, w komorze wschodniej ciąg pieszo-rowerowy). Postulowane rozwiązanie pozwoli na poprawę warunków ruchu pieszego oraz stworzenie dogodnego połączenia rowerowego istniejącej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Doktora Twardego oraz Parku Kleparskiego.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Łukasz Franek

Załączniki

1 x projekt jw

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA