Rafał Matusik BDP

ul. Łagiewnicka 39

30-417 Kraków

TA.63.2.93.2019(2)

Dotyczy: opinia audytu rowerowego dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnego banku PKO wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek hotelowy z towarzyszącą funkcją gastronomiczną i garażem podziemnym wraz z infrastruktury techniczną – ul. Wielopole, Kraków”

AUDYT ROWEROWY

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnego banku PKO wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek hotelowy z towarzyszącą funkcją gastronomiczną i garażem podziemnym wraz z infrastruktury techniczną – ul. Wielopole, Kraków”

Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2019r.   opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

- Wyspę środkową projektowaną na wysokości budynku nr 16 dostosować do dopuszczonych relacji. Z uwagi na skomplikowany układ projektowanych powierzchni wyłączonych z ruchu przewidzieć ich zastąpienie wyspami kanalizującymi ruch.

- Ciągi piesze dowiązać do chodników projektowanych w ramach modernizacji linii kolejowej E30.

- Na etapie projektu budowalnego przewidzieć zastosowanie rozwiązania wpływającego na redukcję prędkości w obrębie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Wielopole przy skrzyżowaniu z ul. Dietla (np. wyniesienie bądź zmiana konstrukcji nawierzchni).

- Przewidzieć montaż dodatkowych stojaków rowerowych w obrębie ul. Wielopole i Dietla.

- Rozważyć przebudowę muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż ul. Dietla i usytuowanie miejsc postojowych przy chodniku o stałej szerokości 1,5m.

- Przewidzieć odpowiednie odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego projektem.

- Na etapie projektu organizacji ruchu:

  - wszystkie przejazdy projektować z wypełnieniem powierzchni w kolorze czerwonym.

  - przed i za oraz w obrębie przejazdu dla rowerzystów a także w miejscach przecięcia ruchu pieszego i rowerowego przewidzieć wykonanie nawierzchni drogi dla rowerów w kolorze czerwonym.

  - przed przejazdem dla rowerzystów przewidzieć wykonanie znaków poziomych P-23.

- Na etapie PB dla opracowania uzyskać pozytywną opinię audytu rowerowego.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego

ds. niechronionych uczestników ruchu

Marcin Wójcik

Załącznik:

- Projekt  jw.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa TA